## Slide 1: Einführung und Aufgabenstellung
ITBO Modul Umsetzung einer Mensch-Roboter Kooperation (MRK) am Beispiel der Montage des Ost-Gadgets
Prof. Dr.-Ing. Matthias Scholer

## Slide 2: Umsetzung einer Mensch-Roboter Kooperation
Einführung
Ablauf der Produktanalyse, Prozessplanung und Aufgabezuteilung an einem Beispiel
Aufgabenstellung

## Slide 3: Illusion Internet: So arbeiten Mensch und Roboter zusammen
Einführung und Aufgabenstellung
Quelle: BMW, Bosch, Ford, Gartner
Illusion Internet

## Slide 4: Menschliche Fähigkeiten im Vergleich zum Roboter
Einführung und Aufgabenstellung
Quellen: ZeMA, Robotix Academy, Kuka
Rotations- und
Neigungsachse
7-achsiger Roboter
20-achsiger Roboter
7-achsiger Roboter
20-achsiger Roboter
Rotationsachse zur Arbeitsraum Erweiterung
Omnidirektionale, Höhenanpassungsfähige Bewegungsplattform
3D-Vision System in Echtzeit
6/7 achsiger Roboter
≠
Kollisionsfreie Bahnplanung in Echtzeit für alle Achsen
Automatisierte Fehlerkorrektur
Lern- und Anpassungsfähig
Nur weil eine Tätigkeit für Menschen einfach ist, heißt das nicht, dass sie auch leicht automatisierbar ist

## Slide 5: Aufgabenstellung: Planung und Umsetzung eines Montageprozesses in Mensch-Roboter Kooperation
Einführung und Aufgabenstellung
Ziel ist die Planung und Umsetzung einer Mensch Roboter Kooperation zur Montage des OST-Gadgets
Hierzu sind 5 einzelne Arbeitsaufträge durchzuführen:
Analyse des zu produzierenden Produktes
Planung des Montageprozesses
Aufteilung der Aufgaben auf Mensch und Roboter
Erstellung eines Ablaufplans für den Roboter
Programmierung des Roboters offline, dann Übertragung auf realen Roboter

## Slide 6: Umsetzung einer Mensch-Roboter Kooperation
Einführung
Ablauf der Produktanalyse, Prozessplanung und Aufgabezuteilung an einem Beispiel
Aufgabenstellung

## Slide 7: Aufgabenzuteilung am Beispiel der MRK in der Fahrzeug Unterbodenmontage: Status Quo
Einführung und Aufgabenstellung
Bilder: ZeMA
Chart: 
| Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 | Schritt 4 | Schritt 5 | Schritt 6 | Schritt 7
 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.75
 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.1
 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.1 | 0

Ergonomisch bedenklich (75%) Ergonomisch unbedenklich (25%)
Vorfügen
Entnehmen
Zuführen
Ausrichten
Fixieren
Zurück-laufen
[% Taktzeit]
Ver-schrauben

## Slide 8: Aufgabenzuteilung am Beispiel der MRK in der Fahrzeug Unterbodenmontage: Produktanalyse
Einführung und Aufgabenstellung
Bilder: ZeMA

## Slide 9: Aufgabenzuteilung am Beispiel der MRK in der Fahrzeug Unterbodenmontage: Produktanalyse
Einführung und Aufgabenstellung
Bilder: ZeMA
Ergebnis der Produktanalyse sind die zu berücksichtigenden Hauptkomponenten
mit ihren montagerelevanten Parametern
Ansicht des Fahrzeugs von unten mit den Verkleidungsanbindungspunkten
1.1
1.2
1.3
1.4
Darstellung der einzelnen Komponenten
Erzeugnisstruktur der Komponenten
Unterbodenverkleidung Motor (UBV)
1.1 Unterboden-verkleidung
1.2 Sechskantschraube mit Blechschraubengewinde
Hauptkomponenten
Stufe 1
1.3
C-Clip Mutter
1.4 Spreizmutter

## Slide 10: Aufgabenzuteilung am Beispiel der MRK in der Fahrzeug Unterbodenmontage: Lösungsneutrale Aufgabenbeschreibung
Einführung und Aufgabenstellung
Subservices
Bereitzustellende
Services
Montage der
UBV
Teile zuführen
UBV entnehmen
UBV
zuführen
Schrauben zuführen
UBV vorfügen
UBV einschieben
UBV ausrichten
UBV fixieren
UBV verschrauben
Verschraubung durchführen

## Slide 11: Aufgabenzuteilung am Beispiel der MRK in der Fahrzeug Unterbodenmontage: Aufgabenzuteilung
Einführung und Aufgabenstellung
Manuelle
Operation
Teile zuführen
UBV
entnehmen
UBV
zuführen
Vorfügeschrauben zuführen
UBV vorfügen
UBV einschieben
UBV ausrichten
UBV
fixieren
Automatisierte
Operation
UBV verschrauben
Verschraubung durchführen
Montage der
UBV
Bilder: ZeMA

## Slide 12: Aufgabenzuteilung am Beispiel der MRK in der Fahrzeug Unterbodenmontage: Konfiguration der Produktionsanlage
Einführung und Aufgabenstellung
Bilder: ZeMA

## Slide 13: Aufgabenzuteilung am Beispiel der MRK in der Fahrzeug Unterbodenmontage: Gesamtprozess
Einführung und Aufgabenstellung
Bilder: ZeMA

## Slide 14: Weitere Beispiele des Industriellen Einsatzes von MRK
Als guten Einblick des industriellen Einsatzes von MRK können Sie sich auf der folgenden Website zahlreiche Anwendungsbeispiele verschiedener Branchen anschauen:
Universal Robots Anwendungsbeispiele
Einführung und Aufgabenstellung

## Slide 15: Umsetzung einer Mensch-Roboter Kooperation
Einführung
Ablauf der Produktanalyse, Prozessplanung und Aufgabezuteilung an einem Beispiel
Aufgabenstellung

## Slide 16: Aufgabenstellung: Planung und Umsetzung eines Montageprozesses in Mensch-Roboter Kooperation
Einführung und Aufgabenstellung
Ziel ist die Planung und Umsetzung einer Mensch Roboter Kooperation zur Montage des OST-Gadgets
Hierzu sind 5 einzelne Arbeitsaufträge durchzuführen:
Analyse des zu produzierenden Produktes
Planung des Produktionsprozesses
Aufteilung der Aufgaben auf Mensch und Roboter
Erstellung eines Ablaufplans für den Roboter
Programmierung des Roboters offline, dann Übertragung auf realen Roboter

## Slide 17: Aufgabenstellung: Planung und Umsetzung eines Montageprozesses in Mensch-Roboter Kooperation
Einführung und Aufgabenstellung
Analyse des zu produzierenden Produktes
Analysieren Sie analog zur Vorgehensweise im zuvor vorgestellten Beispiel die einzelnen Komponenten des OST-Gadgets.
Beschreiben Sie die Hauptmerkmale der einzelnen Komponenten, welche Ihrer Meinung nach für den späteren Montageprozess wichtig und relevant sind.
Planung des Montageprozesses
Erstellen Sie basierend auf Ihrer Produktanalyse eine lösungsneutrale Aufgabenbeschreibung.
Welche einzelnen Aufgaben/Services müssen zur Montage des Produktes erledigt werden?
Aufteilung der Aufgaben auf Mensch und Roboter
Teilen Sie dann die Aufgaben nachvollziehbar und begründet zwischen Mensch und Roboter auf.
Nutzen Sie dazu die Prinzipien zur Aufgabenteilung, welche im Skript vorgestellt wurden.

## Slide 18: Aufgabenstellung: Planung und Umsetzung eines Montageprozesses in Mensch-Roboter Kooperation
Einführung und Aufgabenstellung
Erstellung eines Ablaufplans für den Roboter
Recherchieren Sie, wie MRK-Prozesse in der Produktion umgesetzt werden und was beachtet werden muss
Erstellen Sie einen Ablaufplan für ihr späteres Roboterprogramm (Flowchart o.ä.)
Es sollte nachvollziehbar sein, welche einzelnen Schritte durch den Roboter durchgeführt werden müssen.
Beschrieben Sie hierzu auch die einzelnen Bewegungsarten (Siehe Skript) des Roboters.
Alle Einzelschritte, welche später im Roboterprogramm umgesetzt werden sollen müssen ersichtlich sein.
Programmierung des Roboters offline, dann Übertragung auf realen Roboter
Hierzu können Sie zunächst die Robotersoftware/Simulation auf Ihrem Rechner installieren (Anleitung hierzu bekommen Sie)
Setzen Sie Ihren Ablaufplan als Roboterprogramm in der Simulation um (Offline Programmierung)
Im Anschluss können Sie ihr Programm auf den Roboter übertragen und dort finaliseren

## Slide 19: Vorhandene Betriebsmittel
Umsetzung einer Mensch-Roboter Kooperation
Universal Robot UR5e | Robotiq Hand-E Greifer | Robotiq Robotiq EPick
Reichweite 850mm Nutzlast 5 kg einfache intuitive Programmierung kollaborativer Roboter für MRK-Anwendungen Integrierter Kraft/Drehmoment Sensor (50N/10Nm) | Plug + Play mit Universal Robot 50 mm Hub Greifkraft 20-185 n Schliessgeschwindigkeit 20-150 mm/s Nutzlast 4.7 kg | Plug + Play mit Universal Robot Vakuumerzeuger integriert Erweiterbar auf 2 oder 4 Saugnäpfe

## Slide 20: Aufgabenstellung: Planung und Umsetzung eines Montageprozesses in Mensch-Roboter Kooperation
Einführung und Aufgabenstellung
Ziel ist die Planung und Umsetzung einer Mensch Roboter Kooperation zur Montage des OST-Gadgets
Starten Sie mit einer Produktanalyse.
Basierend auf der Produktanalyse erstellen Sie eine lösungsneutrale Aufgabenbeschreibung.
Teilen Sie dann die Aufgaben nachvollziehbar und begründet zwischen Mensch und Roboter auf.
Erstellen Sie einen Prozessplan, aus dem die einzelnen Abläufe für Mensch und Roboter ersichtlich sind und einen Ablaufplan für ihr späteres Roboterprogramm (Flowchart).
Im Anschluss wählen Sie die benötigten Betriebsmittel aus
Programmieren Sie den Ablauf zunächst in der Simulationsumgebung
Übertragen Sie Ihr Programm auf den realen Roboter und implementieren Sie den Gesamtprozess
Als guten Einblick des industriellen Einsatzes von MRK können Sie sich auf der folgenden Website zahlreiche Anwendungsbeispiele verschiedener Branchen anschauen:
Universal Robots Anwendungsbeispiele