## Slide 1: ITBO Auftrag 1
ESA: Institut für Elektronik, Sensorik und Aktorik
Analyse und Neukonzeption einer Elektronik
Vorname Nachname

## Slide 2: Agenda
  1. Lektion (xx.yy.zzzz)
    Das induktive Laden + Qi Standard
    Hardware
    Messungen
    Schaltplan zeichnen/Stückliste
      Selbststudium
  2. Lektion (xx.yy.zzzz)
    Erstellen eines Datenblatts
    Recherche – Vorgehensweise
Präsentation und Prüfung (xx.yy.zzzz)

## Slide 3: Lernziele
Sie können eine Elektronik analysieren und dessen Schaltplan und die Stückliste erstellen
Sie können die Kosten einer Elektronik anhand der Stückliste schätzen
Sie können ein Datenblatt bzw. eine Anforderungsliste einer Elektronik erstellen
Sie können alternative Konzepte für eine Elektronik recherchieren und formulieren

## Slide 4: Das induktive Laden
Input: DC 5V / 2A
Wireless Output: DC 5V / 1 A (5W)
Sendespule
Ladedistanz: ≤ 6 mm
Induktive Übertragung
Empfängerspule
1. Lektion
Sendespule
Empfängerspule

## Slide 5: Qi-Standard
1. Lektion
WPC (Wireless Power Consortium)
200 Herstellern der Welt
Es geht um:
  Das induktive Laden von 5 W bis 15 W
funktionellen Aspekte
sicherheitsrelevanten Schutzvorrichtungen
zuverlässige Fremdkörpererkennung
Magnetische Abschirmung
Usw.

## Slide 6: Hardware
1. Lektion
Micro USB
USB A Port 1 & 2
USB C
LED rot: Laden nicht aktiv
LED blau: Ladung aktiv
Ladefläche

## Slide 7: Messungen
1. Lektion
Widerstandsmessung
Leitungsmessung
Akustische Durchgangsprüfung
Durchlassrichtung einer Diode prüfen
Kapazität eines Kondensators prüfen (Orange)
Wechselspannung messen
Gleichspannung messen
Gleichspannung im Millivolt Bereich messen

## Slide 8: Messungen – Schaltplan ermitteln
Leitungsmessung
Spannungsquelle abhängen
Leitungswiderstand:
  variiert zwischen 0.01 Ω und 0.5 Ω
1. Lektion

## Slide 9: Messungen – Schaltplan zeichnen
1. Lektion

## Slide 10: Messungen – Bauteile ausmessen
1. Lektion
Quelle
47 *100 = 47 Ω
56 *104 = 560 kΩ
4R7 = 4,7 Ω

## Slide 11: Stückliste
1. Lektion
Wichtig:
  Bauteilbeschirftung
  Bauteilwert
  Stückzahl
  Weiterführende Informationen wie zB Toleranz, Grösse etc.
  Hersteller
  Lieferant
  Preis Einzelstück
  Gesamtpreis
  Link oder Verweis auf Webseite

## Slide 12: Erstellen eines Datenblatts
«Was wird am Ende des Projektes erwartet?»
Deliverables
  Projekt-Ergebnisse
  Produkteigenschaften
  bindend
Brainstorming > im Team
Ideen sammeln
ordnen
Dokumentieren > Kapitel und Abschnitte
2. Lektion
Nr | Kategorie | Anforderung | Bemerkung
1.0 | Hardware |  | 
1.1 | Einsatz | Kabelloses Aufladen eines Smartphones | 
1.2 | Gehäuse | Plastik | Recyclebar

## Slide 13: Recherche - Vorgehensweise
Wie wird Wireless-Charging realisiert?
Welche Technologien werden verwendet?
Welche Bauteile werden dafür eingesetzt?
Eingrenzung von Ladeleistungen, um auf mögliches Referenzdesing zu stossen
Welches sind die führenden Marken, die ein mögliches Referenzdesing veröffentlichen?
Vergleich – Gegenüberstellung von Datenblättern und verschiedenen Herstellern kann hilfreich sein
2. Lektion