## Slide 1: Remotezugriff HLF
ICE
Einführung in REST
Philip Trauth, Klaus Frick

## Slide 2: Inhalt
Architektur und Kommunikation
HTTP / REST Schnittstelle – Allgemein
Schnittstelle der HLF

## Slide 3: Architektur und Kommunikation HLF
Hohe Last auf dem OPC-UA Server
Sicherheitsrisiken innerhalb des OST Netzwerks
Nur Momentanwerte verfügbar
Komplexere Schnittstelle
OST-Netzwerk
Verarbeiten der Messdaten
HLF
Produktion und Messdatenerfassung
SPS
- Steuerung der HLF
- Datenbus für die Kommunikation
OPC-UA Server
- Protokoll zum Datenaustausch

## Slide 4: Architektur und Kommunikation HLF
HLF
Produktion und Messdatenerfassung
SPS
- Steuerung der HLF
- Datenbus für die Kommunikation
Interface PC: hlf01.ost.ch
Sammeln und Bereitstellen der Daten
OST-Netzwerk
Verarbeiten der Messdaten
Webserver
InfluxDB Server
- Speichert die Daten permanent
OPC-UA Client
OPC-UA Server
- Protokoll zum Datenaustausch
HTTP /
REST
OPC-UA
SQL
Data Controller

## Slide 5: HTTP / REST Schnittstelle – Allgemeiner Aufbau
http://hlf01.ost.ch:8080/HLFInterface/getData?db=MusclePress+measurement=test
Protokoll
Domain
Port
Pfad
Parameter
Eine REST Schnittstelle wird in der Regel über eine URL aufgerufen, welche aus folgenden Teilen besteht:
Die URL beschreibt die Adresse der gesuchten Ressource
Genauer gesagt unter welchem Pfad die Daten auf der Domain unter welchem Port zu finden sind und welches Protokoll für die Kommunikation verwendet wird. Zusätzlich können weitere Parameter übergeben werden.

## Slide 6: Schnittstelle der HLF
Die verwendeten Schnittstellen der HLF sind unter dem Pfad /HLFInterface zu finden mit folgenden Unterpfaden:
  /getDBs: Listet alle vorhandenen Datenbanken des Servers
  /getMeasurements?db=name_db: Welche Messreihen in der Datenbank vorhanden sind
  /getData?db=name_db+measurement=measurement: Alle Messdaten innerhalb der Messreihe
Als Beispiel können alle vorhanden Datenbanken über folgende URL abgefragt werden: http://hlf01.ost.ch:8080/HLFInterface/getDBs
Wenn diese Adresse im Internet Browser eingeben wird, wird automatisch ein GET request an den Server gesendet und die Daten werden im Browser angezeigt