## Slide 1
Kunststofftechnik 1
Modul Konstruieren mit Kunststoffen 1
OST Ostschweizer Fachhochschule
Prof. Dr. Mario Studer
Datenzusammenhang und Kostenanalyse beim Spritzgiessen
Diese Präsentation ist Unterrichtsmaterial für OST-Studierende.
Eine Veröffentlichung oder Weiterleitung (PDF, Video, etc.) – auch nur auszugsweise – ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Autoren erlaubt.

## Slide 2: INHALT
Datenzusammenhang bei der Entwicklung von Spritzgiessformteilen
  Der Entwicklungsprozess
  Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
  Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Kostenkalkulation und –Optimierung
  Zusammensetzung der Herstellkosten beim Spritzgiessen
  Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
  Berechnung der einzelnen Kostenanteile
  Ermittlung der wirtschaftlich und technisch optimalen Fachzahl
  Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten

## Slide 3: Der Entwicklungsprozess
Datenzusammenhang bei der Entwicklung von Spritzgiessformteilen
[IKV]
DB6
DB4
DB3
DB2
DB5
DB7
DB8
DB9
DB1
KPIs
STEP 1
KPIs
STEP 2
KPIs
STEP n
AI

## Slide 4: Übersicht
Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
Quelle: C. Stocker, IWK

## Slide 5: Betrachtung der Artikelgeometrie
Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
Quelle: C. Stocker, IWK

## Slide 6: Betrachtung der Werkstoffdaten
Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
Quelle: C. Stocker, IWK

## Slide 7: Betrachtung der Füllsimulation
Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
Quelle: C. Stocker, IWK

## Slide 8: Betrachtung der Werkzeugauslegung
Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
Quelle: C. Stocker, IWK

## Slide 9: Betrachtung der Abmusterung
Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
Quelle: C. Stocker, IWK

## Slide 10: Betrachtung der Qualitätskontrolle
Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
Quelle: C. Stocker, IWK

## Slide 11: Warum ist ein PLM-System sinnvoll?
Digitalisierung und Industrie 4.0 als Treiber von PLM
Prozessspezifische Daten liegen in virtueller und realer Form vor
Riesige Datensätze für ein Artikel mit diversen Unterprozessen
Aufwändige Datenerfassung und –Verknüpfung entlang der ganzen Wertschöpfungskette
Komplexes Datenmanagement und vielfach persönliche Ablage von Daten
Entwicklung eines Software-Demonstrators OPTx
Erfassung, Darstellung und Verknüpfung aller relevanten Daten und Aufgaben im Spritzgiessprozess
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx

## Slide 12: Warum ist ein PLM-System sinnvoll?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
001010 101011 000110
001010 101011 000110
001010 101011 000110
001010 101011 000110
001010 101011 000110
001010 101011 000110
001010 101011 000110
001010 101011 000110
001010 101011 000110
Notes: 9 unterschiedliche Prozesse, welche integriert werden

## Slide 13: Was sind die Anforderungen an OPTx?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Input:
Usereingabe und Datenauswahl
Erst-Einschätzungen durch Software-User
Abruf vorgelagerter Prozessdaten
Wissensabruf von Datenbanken oder Erfahrungskatalogen
Import von Daten externer Unternehmen
Output:
Key-Performance-Indicator (KPI) für weiterführende Prozesse
Berechnungs- oder Simulationsresultate
Individuelle Analysen (Projektintern und –übergreifend)
Vergleiche und Statistiken
Export von Daten zu externen Unternehmen
Versionierte Datensätze mit Möglichkeiten zur Freigabe
Material-auswahl
CAD
Struktur-simulation
Wirtschaftliche Vorkalkulation
Werkzeug-auslegung
Füll-simulation
Werkzeug-beschaffung
Werkzeug-bemusterung
Produktion
001010 101011 000110
001010 101011 000110

## Slide 14: Wie ist OPTx umgesetzt?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Material-auswahl
CAD
Struktur-simulation
Wirtschaftliche Vorkalkulation
Werkzeug-auslegung
Füll-simulation
Werkzeug-beschaffung
Werkzeug-bemusterung
Produktion
Projektstruktur
Cockpitstruktur
Berechnungen in OPTx
E-Formulare zum Import / Export
Berechtigungen und Unterscheidung
Analyse und Auswertung
Qualitäts-kontrolle
Schwindmass-modell
Spritzgiess-fehlerkatalog
Werkstoff- und Artikelkatalog
Massnahmen-katalog
Hilfestellungen bei der Bedienung
Änderungswesen
Wissens-datenbanken

## Slide 15: Wie ist OPTx umgesetzt?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx

## Slide 16: Wie ist OPTx umgesetzt?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Auflistung aller angefallenen Prozesse und Varianten
Abbildung des Spritzgiess-Workflows
Erfassung und Verknüpfung von Prozessbausteinen
Historie der bisherigen Tätigkeiten
Status-Anzeige und Versionierung mit Anzeige des aktuellsten Datensatzes

## Slide 17: Wie ist OPTx umgesetzt?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Projektübergreifende Auswertung und Analysen
Überblick von Artikeln in derselben Baugruppe
Einbindung von Maschinen und Peripherie (Auslastung / Wartung / Zuteilung etc.)
Künftige Auswerte-möglichkeiten (Bewertungs-system / Iterationen)
Analysen und Statistiken von Merkmalen

## Slide 18: Wie ist OPTx umgesetzt?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Abruf von Artikel-Sollabmessungen aus der Konstruktion
Skalierung von Artikelgeometrie und Bestimmung vom Schwindmassmodell
Definition von Schwindmassangaben inkl. Vorhaltemassen und Angaben von verzugskritischen Massen
Definition von Werkzeug-Sollabmessung für die Werkzeugherstellung
Vermessung von Werkzeug-Istabmessungen
Versionierung von Schwindmassmodell und Werkzeug inkl. Kavität

## Slide 19: Wie ist OPTx umgesetzt?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Herstellen von Spritzteilen auf der Spritzgiessmaschine mit definierten Einstellgrössen
Erfassung der Artikel-Istabmessungen aus den Spritzgiessversuchen
Analyse der möglichen Massnahmen zu Erreichung der Qualitätsmerkmale
  Qualität akzeptieren / nicht akzeptieren
  Schwindungswerte anpassen
  Werkzeug nachbearbeiten
  Prozess anpassen

## Slide 20: Wie ist OPTx umgesetzt?
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Erfassung von Änderungen bei Nichterreichen der Qualität
Komplexer Schritt bei der Entwicklung von Kunststoffbauteilen
Geführte Fragestellungen durch jeden Prozess zur Rückverfolgbarkeit
Analyse der Antworten und Vorschlag für mögliche Änderungen
Änderungsdurchführung anhand individuellen Prozessauswahlen

## Slide 21: Was sind die Vorteile von OPTx?
Erster Prototyp von OPTx mit einzelnen Features realisiert
Browser- und mobilefähige moderne Software mit DB-Anbindung
Digitalisierung der gesamten Prozesskette und Entwicklungshistorie
Umfangreiches Wissensmanagement (Prozesse, Werkstoffe, …)
«Beliebig» skalierbar bzw. ausbaufähige Software mit angedachten Features
Kosteneinsparnisse entlang sämtlicher Spritzgiessprozesse
Weiterentwicklung für die Anwendung im Unterricht im Rahmen der ITBO
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Notes: Mittel – 1 Abmusterung / 1 kleine Änderung
Gross – 2 Abmusterungen / 2 kleine Änderungen
Tiefes Einsparpotential (10 bzw. 40%)
Marktpotential (5-8%)
Grosses Einsparpotential (20 bzw. 50%)
Diagramme 1+3 mit tiefen
Diagramme 2+4 mit hohem
Diagramme 3+4 mit 100 Artikeln zusätzlich

## Slide 22: OPTx im Kontext der Smart-Factory
Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Notes: Mittel – 1 Abmusterung / 1 kleine Änderung
Gross – 2 Abmusterungen / 2 kleine Änderungen
Tiefes Einsparpotential (10 bzw. 40%)
Marktpotential (5-8%)
Grosses Einsparpotential (20 bzw. 50%)
Diagramme 1+3 mit tiefen
Diagramme 2+4 mit hohem
Diagramme 3+4 mit 100 Artikeln zusätzlich

## Slide 23: INHALT
Datenzusammenhang bei der Entwicklung von Spritzgiessformteilen
  Der Entwicklungsprozess
  Wichtige Daten entlang des Entwicklungsprozesses
  Erfassung der Datendurchgängigkeit mit OPTx
Kostenkalkulation und –Optimierung
  Zusammensetzung der Herstellkosten beim Spritzgiessen
  Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
  Berechnung der einzelnen Kostenanteile
  Ermittlung der wirtschaftlich und technisch optimalen Fachzahl
  Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten

## Slide 24: Zusammensetzung der Herstellkosten beim Spritzgiessen
Beim Spritzgiessen setzen sich die Herstellkosten setzen sich im Wesentlichen aus vier Hauptteilen zusammen:
Kostenanalyse und –Optimierung
Hauptkosten | Zugehörige Anteile
Material | Rohstoff, Bewirtschaftung, Lager
Maschine | Energie, Wasser, Abschreibung, Instandhaltung, Produktionsfläche
Werkzeug | Inbetriebnahme, Abschreibung, Instandhaltung, Energie, Wasser
Personal | Inbetriebnahme, Produktionsbetreuung

## Slide 25: Zusammensetzung der Herstellkosten beim Spritzgiessen
Je nach Art des herzustellenden Bauteils fällt die Zusammensetzung der Kosten unterschiedlich aus:
Kostenanalyse und –Optimierung
Chart: Herstellkostenanteile für Konsumware
| Material | Maschine | Werkzeug | Personal
 | 82 | 11 | 5 | 2
Chart: Herstellkostenanteile für technische Bauteile
| Material | Maschine | Werkzeug | Personal
 | 48 | 26 | 21 | 5
Quelle: Brinkmann, Hanser Verlag

## Slide 26: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Zur Ermittlung der Herstellkosten werden folgende Eingangsdaten benötigt:
Kostenanalyse und –Optimierung
Geometrie (Volumen, projizierte Fläche, Wanddicke)
Material (Kosten, Verarbeitungsdaten, Stoffdaten)
Stückzahl (Stk./a)
Spritzgiessmaschine (Maschinentyp, Kosten)
Werkzeug (Kosten, Fachzahl)
Prozessdaten (Schliesskraft, Zykluszeit, Automatisierung)
Personalkostenanteil
Materialkostenanteil
Maschinenkostenanteil
Werkzeugkostenanteil

## Slide 27: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die Eingangsdaten stehen unter grosser Wechselwirkung untereinander:
Kostenanalyse und –Optimierung
 |  |  | Geom. |  |  | Material |  |  | WZ |  | SGM |  | PD |  |  | Kostenanteile |  |  | 
 |  | Stückzahl | Volumen | Projizierte Fläche | Wanddicke | M-Kosten | Verarb.-Daten | Stoffdaten | WZ-Kosten | Fachzahl | SG-Kosten | Maschinentyp | Schliesskraft | Zykluszeit |  | Material | Maschine | Werkzeug | Personal
 | Stückzahl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i | i |  |  |  |  | i |  | 
Geometrie | Volumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Projizierte Fläche |  |  |  |  |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wanddicke |  |  |  |  |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  | i | 
Material | M-Kosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Verarbeitungsdaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Stoffdaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Werkzeug | WZ-Kosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Fachzahl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SG-Maschine | SG-Kosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Maschinentyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prozessdaten | Schliesskraft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Zykluszeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
grosser Einfluss
geringer Einfluss
indirekter Einfluss
i

## Slide 28: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die Stückzahl stellt die Basis für die Kostenkalkulation dar und trägt massgeblich zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit bei. Die jährliche Stückzahl wird üblicherweise vom Produktmanagement ermittelt bzw. abgeschätzt und liegt oft auch in unter-schiedlichen Szenarien vor (Max./Min./Av.).
Die Stückzahl hat einen direkten grossen Einfluss auf die wirtschaftliche Fachzahl und einen geringen Einfluss auf die Werkstoffkosten, welche mit zunehmenden Absatzmengen tiefer ausfallen können. Durch den Einfluss auf die Fachzahl, weist die Stückzahl auch einen indirekten Einfluss auf die notwendige Maschine und deren Kosten auf.
Kostenanalyse und –Optimierung
Stückzahl (Stk./a)
Einheit: | [Stück/a]
Variable: | ns

## Slide 29: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Das Volumen beeinflusst direkt den Materialaufwand und damit die Materialkosten. Weiterhin kann das Volumen einen Einfluss auf die Spritzgiessmaschine (Plastifiziereinheit) und deren Kostenanteil haben.
Kostenanalyse und –Optimierung
Geometrie (Volumen, projizierte Fläche, Wanddicke)
Einheit: | [mm3]
Variable: | V
Volumen

## Slide 30: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Der bei der Spritzgiessverarbeitung zur Schwindungskompensation induzierte Nachdruck hat zur Folge, dass das Spritzgiesswerkzeug aufgedrückt und mit einer zu projizierten Fläche und dem Druck proportionalen Kraft zugehalten werden muss.
Die projizierte Fläche hat somit einen Einfluss auf die notwendige Schliesskraft und damit auf Maschinengrösse (-Typ), deren Kosten. Indirekt kann die projizierte Fläche auch die Fachzahl beeinflussen, falls die Maschinengrösse nicht variabel ist.
Kostenanalyse und –Optimierung
Geometrie (Volumen, projizierte Fläche, Wanddicke)
projizierte Fläche des Formteils
Einheit: | [mm2]
Variable: | APR

## Slide 31: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die Wanddicke beeinflusst im Wesentlichen das Füll- und Abkühlverhalten und hat damit einen grossen Einfluss auf den Prozess. Insbesondere die Zykluszeit und der Fülldruck werden direkt beeinflusst. Die Zykluszeit hat wiederum einen direkten Einfluss auf die Maschinenkosten und kann in gewissen Grenzfällen, wie z.B. hoher Stückzahl, auch die Fachzahl beeinflussen.
Kostenanalyse und –Optimierung
Geometrie (Volumen, projizierte Fläche, Wanddicke)
Wanddicke
Einheit: | [mm]
Variable: | s

## Slide 32: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die Materialkosten variieren je nach Bezugsmenge und Kunststofftyp zwischen 0.9 CHF/kg bis 50 CHF/kg. Sie beeinflussen damit direkt den Materialkostenanteil. Näherungswerte zu den Materialkosten findet man zumindest für Granulate unter www.plasticker.de.
Kostenanalyse und –Optimierung
Kosten
Material (Kosten, Verarbeitungsdaten, Stoffdaten)
Einheit: | [CHF/kg]
Variable: | KM

## Slide 33: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die Schmelzetemperatur beeinflusst in erster Linie direkt die Zykluszeit und kann unter Umständen auch einen Einfluss auf den Maschinentyp haben.
Die Werkzeug(wand)temperatur beeinflusst das Abkühlverhalten und kann je nach Temperaturniveau die Kosten des Spritzgiesswerkzeuges und die Prozesskosten beeinflussen.
Die Entformungstemperatur definiert die Abkühlzeit und damit ebenfalls direkt die Zykluszeit.
Der Nachdruck beeinflusst die Auftriebskraft und damit zusammen mit der projizierten Fläche die Schliesskraft.
Kostenanalyse und –Optimierung
Verarbeitungsdaten
Material (Kosten, Verarbeitungsdaten, Stoffdaten)
Einheit: | [°C]
Variable: | TM
Schmelzetemperatur
Einheit: | [°C]
Variable: | TWZ
Einheit: | [°C]
Variable: | TE
Entformungstemperatur
Werkzeugtemperatur
Einheit: | [bar]
Variable: | pN
Nachdruck

## Slide 34: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Von den Stoffdaten sind insbesondere die thermischen Werte von Interesse, da diese die thermisch induzierte Energie beeinflussen, welche es abzuführen gilt.
Die thermischen Stoffdaten beeinflussen damit direkt das Abkühlverhalten und damit die Zykluszeit.
Kostenanalyse und –Optimierung
Stoffdaten
Material (Kosten, Verarbeitungsdaten, Stoffdaten)
Einheit: | [kg/m3]
Variable: | r
Dichte
Einheit: | [W/(mK)]
Variable: | l
Einheit: | [J/(kgK)]
Variable: | cp
Spez. Wärmekapazität
Wärmeleitfähigkeit

## Slide 35: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die Werkzeugkosten setzen sich aus den Herstellungskosten des Werkzeuges, aus der Investitionsverzinsung, der Abschreibedauer des Werkzeuges und den Instandhaltungskosten zusammen. Oben angegebene Richtwerte können je nach Unternehmen unterschiedlich ausfallen.
Kostenanalyse und –Optimierung
Kosten
Werkzeug (Kosten, Fachzahl)
Einheit: | [CHF]
Variable: | KH,WZ
Herstellungskosten
Einheit: | [%/a]
Variable: | zI,WZ
Richtwert: | 8%/a
Einheit: | [a]
Variable: | tA,WZ
Richtwert: | 3a
Abschreibedauer
Investitionsverzinsung
Einheit: | [CHF/a]
Variable: | KI,WZ
Richtwert: | 0.05 x KH,WZ
Instandhaltungskosten
Quelle: Brinkmann, Hanser Verlag

## Slide 36: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die Fachzahl ist gleichbedeutend mit der Kavitätenzahl. Ist der Werkzeugpreis für eine bestimmte Fachzahl bekannt, so lässt sich über einen Faktor die Herstellkosten für die Kavitätsverdoppelung bzw. Halbierung näherungsweise bestimmen.
Kostenanalyse und –Optimierung
Fachzahl
Werkzeug (Kosten, Fachzahl)
Einheit: | [-]
Variable: | nK
Anz. Kavitäten
Einheit: | [-]
Variable: | kK
Richtwert: | 1.6
Kostenfaktor Kavitätsverdoppelung

## Slide 37: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Schliesskraft und Hubvolumen definieren den Spritzgiessmaschinentyp, welcher wiederum die Kosten der Maschine beeinflusst und indirekt auch Auswirkungen auf die maximale Fachzahl hat.
Kostenanalyse und –Optimierung
Maschinentyp
Spritzgiessmaschine (Maschinentyp, Kosten)
Einheit: | [kN]
Variable: | FSGM
Schliesskraft
Einheit: | [cm3]
Variable: | VSGM
Hubvolumen

## Slide 38: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Der Stundensatz der Spritzgiessmaschine, der Peripherie und der Temperiergeräte lässt sich grundsätzlich sehr aufwändig über Abschreibungs-, Investitionsverzinsungs-, Energie-, Wasseraufbereitungs-, Produktionsflächenkosten ermitteln.
Oben aufgeführte Stundensätze stellen grobe Richtwerte aus Abschätzungen dar und gehen von einem Auslastungsgrad von rund 90% aus.
Kostenanalyse und –Optimierung
Kosten
Spritzgiessmaschine (Kosten, Fachzahl)
Einheit: | [CHF/h]
Variable: | kh,SGM
Richtwert: | 15 + (0.025 x FSGM) CHF/h
SGM-Stundensatz
Einheit: | [CHF/h]
Variable: | kh,P
Richtwert: | 15 CHF/h
Einheit: | [CHF/h]
Variable: | kh,TG
Richtwert: | 8 CHF/h
Temperiergeräte-Stundensatz
Peripherie-Stundensatz
Quelle: Brinkmann, Hanser Verlag
Einheit: | [CHF/h]
Variable: | kh,Pers
Richtwert: | 60 CHF/h
Personal-Stundensatz

## Slide 39: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die für die Herstellung notwendige Schliesskraft lässt sich aus der projizierten Fläche und dem Nachdruck berechnen:
Kostenanalyse und –Optimierung
Schliesskraft
Prozessdaten (Schliesskraft, Zykluszeit, Automatisierung)
FSGM | Schliesskraft | [KN]
APR | Projizierte Fläche | [mm2]
pN | Nachdruck | [bar] = 0.1 [N/mm2]
nK | Anzahl Kavitäten | [-]

## Slide 40: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Die Zykluszeit lässt sich aus der eindimensionalen instationären Wärmeleitungsgleichung unter Berücksichtigung konvektiver Anteile gewinnen. Die Grundgleichungen sind im VDI-Wärmeatlas ersichtlich und können für die Anwendung vereinfacht werden:
Kostenanalyse und –Optimierung
Zykluszeit
Prozessdaten (Schliesskraft, Zykluszeit, Automatisierung)
tZ | Zykluszeit | [s]
s | Max. Wanddicke | [mm]
r | Dichte | [kg/m3]
cp | Spez. Wärmekapazität | [J/(kgK)]
l | Wärmeleitfähigkeit | [W/(mK)]
TM | Schmelzetemperatur | [°C]
TWZ | Werkzeugwandtemperatur | [°C]
TE | Entformungstemperatur | [°C]
DT | Kontakttemperatureinfluss | [°C]
Quelle: VDI-Wärmeatlas
mit der Näherung:

## Slide 41: Eingangsdaten für die Kostenkalkulation
Der Automatisierungsgrad gibt an, wie gross der Personalbetreuungsaufwand des Produktionsprozesses ist. Typischer-weise sind die Automatisierungsgrade bei der Spritzgiessfertigung sehr hoch. 100% wird jedoch selten erreicht.
Kostenanalyse und –Optimierung
Automatisierung
Prozessdaten (Schliesskraft, Zykluszeit, Automatisierung)
Einheit: | [%]
Variable: | AG
Richtwert: | 80%

## Slide 42: Berechnung der Kostenanteile
Liegen alle Eingangsdaten vor, dann lassen sich die Kostenanteile ermitteln.
Kostenanalyse und –Optimierung
Einheit: | [CHF/Stk.]
Variable: | kMat
Personalkostenanteil
Materialkostenanteil
Maschinenkostenanteil
Werkzeugkostenanteil
Einheit: | [CHF/Stk.]
Variable: | kMas
Einheit: | [CHF/Stk.]
Variable: | kWZ
Einheit: | [CHF/Stk.]
Variable: | kPers

## Slide 43: Berechnung der wirtschaftlich und technisch optimalen Fachzahl
Mit den Rechenformeln lässt sich ein einfaches Excel-Tool erstellen, womit sich durch Setzen entsprechen-der Variablen diverse Szenarien durchrechnen lassen.
Trägt man beispielsweise die einzelnen Kostenanteile über der Fachzahl auf, dann lässt sich folgende Darstellung gewinnen:
Kostenanalyse und –Optimierung

## Slide 44: Berechnung der wirtschaftlich und technisch optimalen Fachzahl
Aus den Daten lässt sich grundsätzlich einfach ablesen, welche Fachzahl die niedrigsten Stückkosten verursachen. Dies wären in der untenstehenden Darstellung 4 Kavitäten.
Für die Wahl der effektiven Fachzahl können aber noch weitere firmenspezifische oder produktionstechni-sche Randbedingungen zum Tragen kommen, wie z.B.:
Kostenanalyse und –Optimierung
Amortisation des Werkzeug-Mehrinvestes innerhalb einer kurzen Periode
Reduktion der Komplexität des Werkzeuges durch geringere Fachzahl
Reduktion des Ausfallrisikos durch mehrere Werkzeuge mit geringeren Fachzahlen
Nachfolgende Peripherie kann nicht alle Formteile weiterverarbeiten

## Slide 45: Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten
Durch Verknüpfung aller Zusammenhänge mittels Excel-Sheet lassen sich umfangreiche Analysen für unterschiedliche Szenarien erstellen. Die grossen Wechselwirkungen der Eingangsparameter untereinander und die nicht nur wirtschaftliche Wahl der optimalen Fachzahl erschweren die Optimierung.
Im Folgenden werden unterschiedliche Szenarien und deren Auswirkungen auf die Kostensituation betrachtet.
Kostenanalyse und –Optimierung
Aus nebenstehendem Diagramm lassen sich jedoch folgende Schlüsse ziehen:
Degressiver Anstieg des Werkzeugkostenanteils mit zunehmender Fachzahl
Exponentiell sinkende Maschinen- und Personal-kostenanteile mit zunehmender Fachzahl

## Slide 46: Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten
Szenario 1: Einfluss der Wanddickenreduktion von 4mm auf 2mm bei 500’000 Stk./a
Kostenanalyse und –Optimierung
Wanddicke = 4mm | Wanddicke = 2mm

## Slide 47: Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten
Szenario 1: Einfluss der Wanddickenreduktion von 4mm auf 2mm bei 500’000 Stk./a
Kostenanalyse und –Optimierung
Wanddicke = 4mm | Wanddicke = 2mm

## Slide 48: Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten
Szenario 2: Einfluss des Kunststofftyps z.B. bei Konsumerware (5 Mio. Stk./a)
Kostenanalyse und –Optimierung
PP | PS

## Slide 49: Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten
Szenario 2: Einfluss des Kunststofftyps z.B. bei Konsumerware (5 Mio. Stk./a)
Kostenanalyse und –Optimierung
PP | PS

## Slide 50: Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten
Szenario 3: Einfluss der projizierten Fläche (technische Teile aus PBT bei 500’000 Stk./a)
Kostenanalyse und –Optimierung
Aproj = 2’000 mm2 | Aproj = 8’000 mm2

## Slide 51: Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten
Szenario 3: Einfluss der projizierten Fläche (technische Teile aus PBT bei 500’000 Stk./a)
Kostenanalyse und –Optimierung
Aproj = 2’000 mm2 | Aproj = 8’000 mm2

## Slide 52: Kostensensitivitäten und Optimierungsmöglichkeiten
Eigene Szenarien: Mit der auf dem Skriptserver abgelegten Kostenanalyse_Spritzgiessbauteile.xlsx können Sie beliebige weitere Szenarien erarbeiten….
Kostenanalyse und –Optimierung