## Slide 1: Wissensnugget
Departement Technik / Institut IPEK
Sicherstellen von Qualität
Peter Eichenberger

## Slide 2: Warum Qualitätssicherung
Qualitätssicherung ist ein entscheidender Aspekt in der Produktentwicklung
Es muss sichergestellt werden, dass ein Produkt funktional und effizient ist, und auch, dass es die tatsächlichen Bedürfnisse und Erwartungen der Benutzer erfüllt
Gerade in agilen Projekten ist die Qualitätssicherung ein integraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses, wobei kontinuierliche Tests und Anpassungen gewährleisten, dass das Produkt den sich verändernden Anforderungen und Rückmeldungen der Benutzer gerecht wird
Die Qualität muss in jedem Schritt des Designzyklus sichergestellt werden
Um dies zu erreichen, werden in diesem Wissensnugget zu jeder Phase Tipps gegeben

## Slide 3: User-Centered Designzyklus
Problem / Idee
User-Bedürfnisse verstehen
Anforderungen spezifizieren
Design-Prototyp erstellen
Testen & Bewerten gegen Anforderungen
Iteration
Umsetzung

## Slide 4: User-Centered Design
Der Nutzer steht im Mittelpunkt des gesamten Designprozesses. Es ist entscheidend, die Bedürfnisse, Ziele, Fähigkeiten und Präferenzen der Nutzer zu verstehen.
Entwicklung MIT den Benutzern, nicht nur FÜR die Benutzer
Fokus zuerst auf die Bedürfnisse der Benutzer und erst dann auf die technische Machbarkeit

## Slide 5: User-Bedürfnisse verstehen
Notes: https://unsplash.com/de/fotos/LjqARJaJotc

## Slide 6: Nutzerbedürfnisse verstehen
Nutzergruppen so früh wie möglich einbeziehen
Um die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen, Befragungen der Nutzergruppen durchführen
In den Befragungen den Fokus auf das Verstehen der Probleme der Nutzer legen
Die Nutzergruppen individuell befragen, damit sie sich nicht gegenseitig beeinflussen
Die Nutzer beim Arbeiten im Status Quo oder mit einem Prototypen beobachten

## Slide 7: Die User-Story
Basierend auf den Befragungen werden Personas oder User-Stories erstellt, die typische Nutzerprofile repräsentieren. Diese helfen bei der Visualisierung und Verinnerlichung der Zielgruppe mit ihren entsprechenden Anforderungen.

## Slide 8: Früh Feedback einholen
Um die Nutzer in die Entwicklung einzubinden, soll bereits im frühen Entwicklungsstadium zu den Konzepten Feedback der User eingeholt werden. Dabei ist es wichtig, die Ideen so zu visualisieren, dass die User auch fähig sind Feedback zu geben. Z.B. besser einfache Visualisierungen oder Skizzen statt Text verwenden:

## Slide 9: Anforderungsmanagement
Anforderungen spezifizieren
Notes: https://www.pexels.com/de-de/foto/bunt-runden-weisser-hintergrund-farbenfroh-9227250/

## Slide 10: Warum gehen Projekte schief?
Anforderungsmanagement
Get them right!

## Slide 11: Regeln für das Anforderungsmanagement
Werteorientierung: Anforderungen sind kein Selbstzweck
Stakeholder: Befriedung der Bedürfnisse der Stakeholder & User
Gemeinsames Verständnis: Erfolgreiche Systementwickung ist nur mit einer gemeinsamen Kommunikation aller beteiligter möglich
Kontext: Systeme können nicht isoliert verstanden werden
Validierung: Ohne Validierung und Verifikation sind Anforderungen nutzlos
Systematische und disziplinierte Arbeitsweise
Anforderungsmanagement

## Slide 12: Systeme können nur im Kontext betrachtet werden
Das Verständnis des Kontextes (Umfeld und Umsysteme) ist wesentlich für das Verständnis der Anforderungen.
Anforderungsmanagement
Quelle: Handbook IREB
Systemgrenze:
Sie zeigt, was zum System gehört und was nicht. Alles innerhalb dieser Grenze wird als Teil des zu entwickelnden Systems betrachtet.
Kontext- oder Einflussgrenze:
Die Einflussgrenze zeigt, wie das System mit seiner Umgebung interagiert. Alles, was innerhalb der Einflussgrenze liegt, kann das System beeinflussen oder von ihm beeinflusst werden.

## Slide 13: Beispiel zur Darstellung der Systemarchitektur eines Displays
Display
Anforderungsmanagement
Main control unit (MCU)
Power Supply

Systemgrenze
Einflussgrenze
Fahrer/in
Fahrzeug
CAN-Bus
Befestigung
Befestigung → Frage: könnte man diese gleich machen?
Bedienung
Anzeige

## Slide 14: Beispiel unklare Anforderung: Gehäuse von Gerät im Bergbau
Anforderungsmanagement
Anforderung: Das Gehäuse muss "Gorrilla-Proof" sein. Heisst das:
  Das Gehäuse muss von einem Gorilla bedient werden können?
  Das Gehäuse darf nicht kaputt gehen wenn wir es einem Gorilla geben?
Anforderungen klar messbar definieren, allenfalls mit Normen
Festlegen, wann, was gegen welche Anforderung getestet wird.
Quelle: Hexagon Mining

## Slide 15: Beispiel nicht Berücksichtigung des Kontexts: Rückscheiben Auto
Originale-Anforderung
  Rückscheiben des Fahrzeugs müssen eine Windlast bei 160 km/h aushalten
Projektbestimmung während der Entwicklung
  Value Management um die Kosten und das Gewicht der Scheiben zu halbieren
Entwickler-Standpunkt
  "160 km/h ist exzessiv"
  Abmindern auf 100 km/h (max. Rückwärtsgeschwindigkeit 30 km/h, Windlast 60 km/h und 10 km/h Marge)
Anforderungsmanagement
Quelle: A. Hawthorn, Bristol
Resultat: Bei vielen ersten Lieferlosen kam es zu gebrochenen Rückscheiben.

## Slide 16: Arten von Anforderungen / Kriterien
Anforderungsmanagement
Anforderungs-Kriterien kommen aus dem Lasten- bzw. Pflichtenheft oder den Gesprächen mit den Usern.
Unterschiedliche Gruppen stellen oft unterschiedliche Ansprüche an das Produkt. Es ist Ihre Sache mit dem Auftraggeber diese Widersprüche zu klären.
Eigene Annahmen unbedingt dem Auftraggeber mitteilen (ISO 9100).
Die Kriterien dürfen sich nicht widersprechen

## Slide 17: Kriterien
Muss-Kriterien
Optimierungskriterien
Anforderungsmanagement
Sind prüfbar mit einem Test
Sind binär (erfüllt/1 oder nicht erfüllt/0)
Enthalten exakte Werte
So viele Kriterien wie unbedingt nötig.
  Konzepte, welche die Muss-Kriterien nicht erfüllen, müssen verworfen oder überarbeitet werden!
Beispiel:
Muss im Test der Kraft von 1 kN einmal standhalten
Herstellkosten kleiner als CHF 4'000
Beginnen mit dem Wort "möglichst"
Werden zur Bewertung und dem Vergleich von unterschiedlichen Konzepten verwendet
Beispiel:
Möglichst wenige Komponenten verwenden
Möglichst geringes Gewicht
Nice-to-have / Wunsch
Machen den Kunden glücklich, sind aber nicht zwingend erforderlich
Beispiel:
Individuell beschriftbar

## Slide 18: Beispiel Anforderungskatalog (I)
 | Kategorie | Anforderung | Subsystem | Wert | Stufe | Testkriterium | Bemerkung
1 | Preis | Herstellkosten (HK) |  | <100 CHF | Nullserie | - | 1. Kalkulation nach Konzeptphase 2. Anfrage Lieferanten mit Prototyp
2 | Normen | IP Schutz | Gehäuse | 54 | Prototyp | Test mit Prototyp | 
3 | Lebensdauer | 4 Jahre Nutzungsdauer |  |  | Kunde |  | 
4 | Benutzer | Gerät muss ohne Vorkenntnisse bedient werden können |  | - | Prototyp | Software: Usertests nach Konzeptphase mit 10 Fahrern Installation: Einbau des Prototyps in eine Fahrzeug | 
Anforderungsmanagement
Wenn die Anforderung nur von einem Teil des System erfüllt werden muss.
Auf welcher Stufe die Verifizierung bzw. Validierung stattfindet

## Slide 19: Beispiel Anforderungskatalog (II)
Der Anforderungskatalog wird während dem Projekt laufend ergänzt.
Anforderungsmanagement
Template verfügbar

## Slide 20: Design Prototyp
Notes: https://www.pexels.com/de-de/foto/person-bergsteigen-303040/

## Slide 21: Warum Prototypen bauen?
Es lohnt sich möglichst früh und in allen Entwicklungsstadien Prototypen zu bauen, um die Designideen zu visualisieren und um frühzeitig Kunden- und User-Feedback zu erhalten. Die Prototypen können von Papierskizzen über digitale Modelle bis zu Hardware reichen.
Design Prototyp
Quelle: dyson

## Slide 22: UX Wireframe
Wird als Konzeption einer Webanwendungen, App und Software eingesetzt
Miro
Balsamiq
Marvel
Von Hand zeichnen
Design Prototyp

## Slide 23: Kartonmodell
Design Prototyp
Fokus: Ergonomie, Massstäblichkeit, auch grössere Produkte schnell herstellbar
Feine Detailelemente können mittels 3D-Druck ergänzt werden
Bedienelemente können aufgemalt oder als Papierausdruck aufgeklebt werden

## Slide 24: 3D-Druck
Funktionsnahe Prototypen mit komplexer Form oder feinen Details
Kleine bis mittelgrosse Produkte
Schnell in der Produktion: "über Nacht"
Variantenstudien
Design Prototyp

## Slide 25: Drehen, Fräsen, Lasern & biegen
Für seriennahe Prototypen
Hohe Genauigkeit
Hohe Belastbarkeit
Hohe Kosten
Design Prototyp

## Slide 26: Welche Muster werden wann umgesetzt bzw. erwartet?
Design Prototyp
 | Mustertypen |  |  |  |  | 
 | Proof-of-Concept (POC) Machbarkeits-nachweis | Functional model (Fumo) Funktionsmuster (FuMu) | Design model Designmuster | Prototype Prototyp | Mock-up Attrappe | Pilot series Nullserie
Definition | Zeigt die prinzipielle Durchführbarkeit eines Vorhabens. Wird schnell und ohne detaillierte Vorgaben entwickelt (Fast-Prototyping) | Ein Funktionsmuster zeigt die generellen Funktionen einer Konstruktion. Es kann noch wesentliche Anforderungen weglassen (z.B. Sicherheit oder Design) Manchmal wird es auch MVP (Minimal Viable Product) bei Software genannt. | Ein Designmuster wird vor allem bei Konsumgütern für eine Klärung der Kundenakzeptanz in Design (Form, Farbe) genutzt. Es wird oftmals als Vorgabe für die Konstruktion genutzt. | Ein Prototyp vereint die Funktionen und das Design und ist seriennah. Er kann für Test (Lebensdauer, Usability) genutzt werden. | Ein Moc-kup ist eine Attrappe des Produktes um die Gebrauch und Nutzungs-tauglichkeit zu prüfen. Es kann auch mit Virtual Reality nachgebildet werden. | Die Nullserie dient der Absicherung des Produktionsablaufes zur Serienfertigung. Die Funktion der Betriebsmittel und Systeme wird unter Produktionsbedingungen auf verketteten Anlagen erprobt. Damit wird die Prozessfähigkeit der Betriebsmittel, Prüfabläufe und -einrichtungen bestätigt.
Reifegrad
SOP
SOP: Start of production

## Slide 27: Testen & bewerten
Notes: https://www.testingtime.com/blog/9-grundregeln-user-testing/

## Slide 28: V-Modell VDI 2206
Interdisziplinäre Produkt-Entwicklung:
  Mechanik
  Elektronik
  Software
  ...
Gemeinsamer Systementwurf
Gemeinsame Modularisierung auf Systemebene
Domänenspezifische Entwicklung
Systemintegration
  Test auf Modul-Ebene
  Test auf Subsystem-Ebene
  Test auf Gesamtsystem-Ebene
Testen & bewerten
Die linke Seite des "V" repräsentiert die Entwicklungsphase, während die rechte Seite die Test- und Validierungsphase darstellt.

## Slide 29: Aufbau des V-Modells
Unterteilung des Gesamtprojektes in mehrere Untersysteme (Subsysteme)
Bestimmung der Anforderungen (linker Seite) und Tests (rechte Seite)
Entwicklung von den einzelnen Subsystemen (z.B. Baugruppen) oder Bauteilen (Elemente) einzeln

## Slide 30: Beispiel V-Modell eines Raketenfallschirms

## Slide 31: Arten von Tests
Umgebung: Produkte können in realen oder simulierten Umgebungen getestet werden. FEM-Simulationen, VR-Brillen etc.
Konzepttests: Diese Tests werden durchgeführt, um die Akzeptanz und das Interesse potenzieller Kunden für eine Produktidee oder ein Produktkonzept zu bewerten, bevor mit der eigentlichen Entwicklung begonnen wird. Sie können in Form von Umfragen, Fokusgruppen oder Interviews durchgeführt werden.
Usability-Tests: Bei Usability-Tests steht die Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung im Vordergrund. Personen werden gebeten, das Produkt oder den Prototyp zu verwenden, und ihre Interaktionen und Feedbacks werden aufgezeichnet, um Schwachstellen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
Labortests: In Labortests werden Produkte unter kontrollierten Bedingungen auf Leistung, Haltbarkeit, Sicherheit etc. getestet und gegen die Anforderungskriterien verglichen.
Testen & bewerten

## Slide 32: Beispiel Testprotokoll
Template verfügbar
Im Test soll die Erfüllung der Anforderungen überprüft werden.  Siehe Anforderungskatalog

## Slide 33: Risikomanagement
Notes: https://www.pexels.com/de-de/foto/person-bergsteigen-303040/

## Slide 34: Warum Risikomanagement?
Bei der Erkundung neuer Wege und der Entwicklung innovativer Produkte geht stets auch das Risiko einher, dass Dinge nicht wie geplant verlaufen. Durch eine gezielte Anwendung von Risikomanagement kann jedoch dieses Restrisiko auf ein akzeptables Mass reduziert werden. Hierbei werden Gefahren systematisch erkannt und bewertet, um anschliessend gezielte Massnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen.
Risikomanagement

## Slide 35: Überblick Risikomanagement
Hazard: Sonne
Sequence: UV-Strahlung
Situation: Zur Mittagszeit an Sonne
Harm: Sonnenbrand
Risikominderung:
  By Design
    Kein Zugang zum Strand
  By Protection
    Sonnencreme, Schirm
  By Information
    Nicht um Mittagszeit, nicht länger wie X Minuten an Sonne
Risikomanagement

## Slide 36: Methodik zur Risikominimierung: FMEA
Die FMEA-Methode (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) ist eine systematische Herangehensweise, um mögliche Probleme oder Fehler in Produkten, Prozessen oder Systemen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und Gegenmassnahmen zu ergreifen.
Grober Ablauf der Methode:
Identifikation von Risiken: Denken Sie darüber nach, was im Betrieb oder der Anwendung des Produktes schiefgehen könnte, wie z.B. Fehler, Störungen, Fehlmanipulationen, die auftreten könnten.
Bewertung der Risiken: Bewerten sie diese möglichen Probleme nach zwei Hauptkriterien: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Fehler auftritt, und wie schwerwiegend wären die Folgen, wenn er passiert? Das hilft, die Risiken zu priorisieren. Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmass
Massnahmen ergreifen: Basierend auf dieser Bewertung entscheiden Sie, welche Schritte unternommen werden sollten, um die Wahrscheinlichkeit oder die Folgen von Fehlern zu reduzieren. Das können Designänderungen, bessere Kontrollen oder andere Verbesserungen sein. Das Restrisiko muss in einem akzeptablen Bereich resultieren.
Überwachung und Kontrolle: Schliesslich ist es wichtig, die Wirksamkeit dieser Massnahmen zu überwachen und sicherzustellen, dass sie funktionieren. Wenn neue Informationen auftauchen oder sich Bedingungen ändern, sollte die FMEA aktualisiert werden.
Risikomanagement

## Slide 37: Anwendungsbeispiel der FMEA
Template verfügbar

## Slide 38: Vorgehen zur Erstellung der FMEA (I)
Ein interdisziplinäres Team zusammenstellen, welches über ein umfassendes Verständnis über das Produkt verfügt
Mögliche Fehlermodi des Produktes auflisten. Z.B. Fehlmanipulation, mechanischer Bruch, Undichtigkeit, Funktionsausfall, Kurzschluss, Korrosion, Softwarefehler, Montagefehler, fehlende Sicherheitsvorkehrungen etc.

## Slide 39: Vorgehen zur Erstellung der FMEA (II)
Für jeden identifizierten Fehlermodus müssen die potenziellen Auswirkungen auf das Produkt und den Nutzer bewertet werden. Das Risiko setzt sich aus dem Schadensausmass und der Eintrittswahrscheinlichkeit zusammen
Wird ein bestimmtes Ausmass an Risiko überschritten, sind zwingend Massnahmen erforderlich zur Reduktion des Risikos

## Slide 40: Vorgehen zur Erstellung der FMEA (III)
Es wird ein Schutzziel formuliert und Massnahmen zur Reduktion des Risikos getroffen
Einschätzung des Restrisikos nach den geplanten Massnahmen
Umsetzung der Massnahmen

## Slide 41: Ishikawa-Diagramm
Das Ishikawa-Diagramm, auch bekannt als Fischgräten-Diagramm oder Ursache-Wirkungs-Diagramm, ist eine einfache grafische Darstellung, die verwendet wird, um die möglichen Ursachen für ein bereits aufgetretenes Problem zu identifizieren.
Probleme können oft aus verschiedenen Ursachen entstehen. Brainstorme mit deinem Team oder deiner Gruppe, um mögliche Ursachen in jeder Kategorie zu finden:
Risikomanagement

## Slide 42: Weiterführende Normen & Informationen
Maschinenrichtlinie:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&from=DE
  https://www.hanser-elibrary.com/doi/book/10.3139/9783446441637
Ergonomie:
  Ergonomiekompendium (Pdf-Download)
  Kleine ergonomische Datensammlung (Buch, TÜV)
Risikomanagement

## Slide 43: Quality is Success
Viel Erfolg!