## Slide 1: Force Copilot
ActiveDrive Toolbar
Path recording node
Zero FT Sensor node
Insertion node
Find Surface node
Force Control node
Force Event node
Collision Detection node
Multipoint Path node

## Slide 2: Zu testende Sensarien
Bahn abfahren Wechsel Gerade Bogen
Schlüssel
Wait Force als Eingabebestätigung

## Slide 3: Wait Force als Eingabebestätigung
Force Control Node (Kraftkontrolle) - Steuerung freigeben gewünschte Richtung - Kraftfestlegen - Abweichungsbereich auf +- 0mm beschränken
Force Event Node (Ereignis erzwingen) Warten auf Gewalt auswählen

## Slide 4: Schlüssel
Insertion Spiral zum finden des Lochs 1. Möglichkeit: fährt mit konstanter kraft in Einführrichtung Bahn ab 2. Möglichkeit: fährt Punkte auf Spiralbahn der Reihe nach an und testet diese maximal möglicher Abstand 10mm
Insertion Rotational zum einführen des Schlüsselbarts dreht bis Einfühkraft unter Schwellwert (maximal 360 Grad)

## Slide 5: Bahn abfahren Wechsel Gerade Bogen
Move hat verschiedene Modi moveJ (FahreAchse), moveL (FahreLinear) und moveP (FahreP) Bei moveJ und MoveL wird beim anfahren jedes Punkts abgebremst und angehalten. moveP bewegt sich linear aber umschleift die Punkte weshalb er nie stoppt die Punkte aber auch nie erreicht.
Path (Pfad) bietet die Möglichkeit Pfade aufzuzeichnen und diese immer wieder nachzufahren. Zwischen einzelnen aneinandergehängten Pfaden stoppt der UR ebenfalls.
Multipoint Path (Mehrpunkt Pfad) bietet die Möglichkeit einen Pfad aus Geraden und Kurven aufzubauen, der dann mit konstanter Geschwindigkeit abgefahren wird.